## Slide 1
Veličina skladišta 9
• Određuje se prema količini proizvoda i prema mogućnostima osiguranja od požara
npr.
za 1 vagon žitarica – 10 t, (14-15%) potrebno je oko 12m2
+
za manipulaciju: 15-20% (merkantilna roba)
20-30% (semenska roba)

## Slide 2
• Od kapaciteta zavisi da li će objekt biti prizemni (do 30 vagona, 300 t) ili na spratove
• Radi osiguranja od požara – ne više od 5-6000 tona kapaciteta
• Površina poda ne veća od 1200 m 2 / skladištu
• Čuvanje različitih kultura u istom skladištu: razdeliti ih drvenim pregradama

## Slide 3
• Priručne prostorije skladišta:
- prijemni deo s vagom
- deo za vreće i ambalažu
- prostorija za radnike
- kancelarije i sl.
• Za čuvanje semenske robe:
- prostorija za čišćenje (selektor)
- prostorija za zaprašivanje

## Slide 4
Podna skladišta

## Slide 5
Подно складиште
За провођење и расподелу ваздуха у подним складиштима се уграђују канали и кровићи. Вентилација се може вршити усисном или потисном ваздушном струјом.

## Slide 8
Privremena skladišta
• U slučaju nedostatka kapaciteta postojećih skladišta
• Najnužnija mera skladištenja
• Postavljaju se na mestima gde padavine neće moći da deluju
• Nagib terena mora biti najmanje 5º
• Dužina skladišta 50-100 m, a širina zavisi od širini cerade
• Skladišta s pregradama (1 t zrna), bez njih (do 2 t)
• Ako se gradi nekoliko skladišta - postavljena tako da vetrovi mogu duvati između njih

## Slide 10
Slika. Privremeno skladište

## Slide 11
Slika Raspoređivanje mase semena na privremenom skladištu

## Slide 12
Skladištenje u vrećama za zrno

## Slide 17
KOŠEVI ZA KUKURUZ
• Koš (čardak) za čuvanje kukuruza u klipu
• Sušenje prirodnim putem (strujanjem vazduha) ili veštačkom cirkulacijom vazduha-ventilacijom
• Na drveni ili metalni kostur se postavljaju stranice
• Pod je izrađen od dasaka
• Krov se produžava prema bočnom stranama
• Koš treba biti podignut od podloge 0,80-1,20 m

## Slide 18
• Dimenzije koša zavise od podneblja
• U krajevima s vlažnom klimom širina je 1,20-1,50 m, a tamo gde je klima suvlja sa čestim vetrovima i do 2,00 m
• Dužina zavisi od kapaciteta; visina je obično 2-3 m
• Položaj koša – vertikalno na pravac vetrova
• Postoje jednostruki i dvostruki (dva koša pod istim krovom)

## Slide 19
Slika. Koš za kukuruz u klipu

## Slide 20
Sl. Različiti tipovi koševa za kukuruz

## Slide 21
Sl. Koš (čardak, kotobanja) za kukuruz - Srem

## Slide 22
Силоси
Силоси су вертикални објекти за складиштење зрнастих усева, у којима је слој зрнасте масе велике висине (дебљине)-до 30 м.
Осигурава комплексну механизацију свих производних процеса и аутоматско управљање.
Најчешће су израђени од армираног бетона и од метала.
Основни делови силоса су:
-Радни торањ,
-Силосни (складишни) простор,
-Опрема за пријем и издавање робе.

## Slide 23
Slika. Osnovni delovi silosa
I – radni toranj
II – silosni prostor
III – prijemni deo za željeznički transport
IV - prijemni deo za kamionski transport
V - sušara
1 – vaga
2 – transporteri za punjenje komora
3 – separator
4 – kontrolni separator
5 – transporteri ispod komore silosa

## Slide 24
Радни торањ представља централни део силоса, са ким су повезани сви делови. У радном торњу смештена је сва опрема за дораду и транспорт зрна (елеватори, ваге, сепаратори, тријери, почетни и крајњи елементи транспортера и др.). У њему се одвијају основни технолошки и транспортни процеси.
• Elevatori – osnovni transportni uređaji (specijalizovani i univerzalni)
• Uređaji za čišćenje: separatori i trijeri (u srednjem delu silosa)

## Slide 25
Радни торањ се гради непосредно уз силосни (складишни) простор. Висина торња зависи од степена дораде зрна, висине главе елеватора, нагиба гравитационих цеви и др. Висина се обично креће од око 40 м.
Силосни простор је главни део силоса или право складиште.
Задатак: да заштити зрно од атмосферских прилика, нагле промене температуре и од штеточина.

## Slide 26
Zidovi silosa moraju biti:
- čvrsti i trajni pri minimalnoj debljini
- jednostavne konstrukcije
- nepropusni za gasove
- ne smеju biti podložni požaru
Silosni prostor sastoji se iz tri dela:
* osnovni dеo silosa (komora ili ćelija)
* tavanski dio (gornja galerija) s transporterima za punjenje
* prizemni dеo (donja galerija) s transporterima za pražnjenje

## Slide 27
Опрема за транспорт зрна треба да има потребан капацитет, у зависности од капацитета зрна.
Транспортери, најбоље тракасти и елеватори (кофичасти) треба да што мање оштећују зрно. Предчистачи влажног зрна морају имати исти капацитет као транспортне линије и потребан квалитет рада (до 2 % примеса).
Уређаји за силосно чишћење сувог зрна (фино чишћење) треба да обезбеде степен чистоће до 0,5%.

## Slide 28
Radni toranj silosa

## Slide 29
Силосни простор представља простор за складиштење зрна. Састоји се од комора или ћелија за смештај зрна, испод којих се налази доња галерија, а изнад горња галерија. Величина ћелија је различита и креће се од 1000-1500 т зрна. Пожељно је да су све ћелије исте запремине. Пречник армирано-бетонских ћелија се креће од око 5-12 м, најповољније је око 7-8 м. Висина ћелија је обично око 30 м.

## Slide 30
Силоси могу бити грађени од различитих материјала:
-дрвета- опасност од пожара,
-опеке- тешкоћа механизације,
-метала-проводљивост топлоте, хигроскопност (кондензација)
-бетона, армиран
Код силоса са металним зидовима на унутрашњој страни зидова ћелија треба уградити ваздушни тампон слој, а спољну страну обложити специјалном алуминијумском легуром ради спречавања кондензације на металним зидовима и самозагревање зрна..

## Slide 31
• Oblik komora:
* zavise od materijala i mogućnosti izrade
* silosi mogu biti: kvadratni, pravouglii, okrugli, zvezdasti
- okrugli silosi su ekonomični ako im je prečnik do 5 m
Visina zavisi od kapaciteta; betonski 30-40 m

## Slide 32
Sl. Mogući oblici gornje površine zrnene mase u ćeliji silosa a) b) c) d)

## Slide 33
Oblik gornje površine uskladištene zrnene mase procenjuje se vizuelno pregledom gornje površine osvetljene adekvatnim izvorom svetlosti.
Efektivna visina zrnene mase se u slučaj pod (a) uvećava za 0,1 R u slučaju (b) uvećava za 0,19 R u slučaju (d) umanjuje za 0,1 R prečnik ćelije. U slučaju (c) nije potrebna korekcija.

## Slide 34
Slika. Skladištenje u silosu

## Slide 36
Силос са металним зидовима

## Slide 40
Ћелије силоса се граде са косим дном, у облику левка под углом од 40 -45° у циљу гравитационог изузимања зрна.
За сипки материјал може се поставити посебан левак пречника до 3 м. Изнад отвора левка поставља се пролаз за уређај за равномерно пражњење зрна, испуштање садржаја ћелије да би се спречило раслојавање зрна при изузимању из ћелије.

## Slide 41
Сл. Левак ћелије силоса са косим дном

## Slide 42
У левак ћелије уграђује се уређај за активну вентилацију зрнасте масе. Код нових конструкција силоса проветравање зрнасте масе при вентилацији је радијалним током, због чега се у средини ћелије уграђује перфорирана цев, а по унутрашњем зиду ћелије ваздушни канали за одвод ваздуха.
На горњој страни ћелије постављају се усисни вентилатори, ради спречавања кондензације влаге у горњим слојевима зрнасте масе.
Горња галерија или надсилосни простор служи за смештај транспортних уређаја.
Доња галерија или подсилосни простор служи за смештај транспортних уређаја за пражњење ћелија и као манипулативни простор.

## Slide 43
Фабрика уља Кошеви - Крушевац

## Slide 44
Силоси

## Slide 46
Уграђени уређај за мерење температуре:
Уређај за мерење температуре је уграђен унутар силоса за зрно. Када се температура зрна промени, мобилни уређај за вентилацију ће обезбедити сигурно складиштење зрна.
Због тога силос постаје најбезбеднији и најефикаснији начин складиштења житарица без икаквог спољашњег утицаја.

## Slide 47
Опрема за пријем и издавање робе је различите израде у зависности од врсте транспорта (воденим путем, железнички, камионски, тракторски). Израда опреме треба да омогући нарочито брзи пријем робе (влажне), али и несметано издавање-отпремање робе.

## Slide 48
Савремени силоси су опремљени системом инструмената и аутоматским уређајима за праћење стања зрнасте масе и аутоматску регулацију процеса у силосу.

## Slide 49
Kontrolna prostorija tehnološkog procesa u Institutu za kukuruz – Zemun Polje

## Slide 50
Sl. Sistem instrumenata i automatskih uređaja za kontrolu rada silosa i tehnološkog procesa u doradnom centru

## Slide 51: Делови силоса
1. вентилацијски отвор;
2. уређај за контролу температуре;
3. мердевине;
4. сигурносна платформа;
5. сигурносни обруч;
6. челична оплата;
7. елеватор за пуњење или спирални транспортер;
8. челични подупирачи;
9. индикатор константности;
10. приступни отвор;
11. пуж за пражњење – ланчасти или пужни транспортер;
12. темељ силоса;
13. вентилатори, расхладни системи
Делови силоса за житарице

## Slide 52
Savremeni silos velikog kapaciteta

## Slide 54
Metalni silosi

## Slide 56
1 – telo silosa;
2 – poklopac;
3 – mehanizam za punjenje;
4 – merdevine
Silos sa ravnim dnom

## Slide 57
Silosi od drveta Kongskilde - Danska

## Slide 59
Presek silosa/sušare od drveta Kongskilde – Danska i način sušenja semena u njemu

## Slide 60
Mobilna sušara

## Slide 62
Skladištenje kukuruza u zrnu